## Slide 1
3.4 望远镜
望远镜是观察远处物体的目视光学仪器。
远处物体对人眼的张角＜人眼分辨率，通过望远镜观察物体时，像对眼睛的张角＞物体对眼睛的直观张角，也就满足目视光学系统的第一个扩大视角的要求。
另外，还需使无限远物体成像在无限远，平行光射入望远镜系统后，仍以平行光出射。所以，望远镜是一个无焦系统。
3.4.1望远镜的一般特性
1、望远系统的结构型式
属于无焦系统，物镜的像方焦点和目镜的物方焦点重
合, Δ=0。

## Slide 2
开普勒望远镜
伽利略望远镜
开普勒望远镜：物镜目镜-正透镜，中间成实像，
可装分划板，有瞄准丝标尺。成倒立
的像，使用时一般要加入倒向系统，
使像正立。
伽利略望远镜：物镜-正透镜，目镜-负透镜。优点是
结构紧凑，筒长较短，光能损失少，
成正立的像。但没有中间实像，不能
安装分划板，不能用来瞄准和定位，
应用较少。

## Slide 3: 2、望远系统的放大率（开普勒望远镜为例）
物体在无限远处，同一目标对人眼和对仪器的张角（望远镜的物方视场角），同为ω。
通过望远镜之后，物体的像对人眼的张角即为系统的像方视场角ω'。
望远镜的放大率为（取决于系统的结构参数）
开普勒望远系统光路图
(孔径光阑)
(焦距不得小于6mm)
(位于物镜像平面)

## Slide 4
当 f ′物 > 0 ， f ′目 > 0(物镜、目镜都为正焦距）时，如开普勒望远镜，则Γ < 0，系统成倒立的像；当 f ′物 >0 (物镜的焦距为正），f ′目 < 0 (目镜焦距为负 )时,如伽利略望远镜，则放大率Γ > 0，系统成正立的像。
f ′目确定， f ′物随视放大率增大而增大。若望远镜筒长度以 L= f ′物+ f ′目表示，则随 f ′物的增大，镜筒变长。当目镜所要求的D ′ (出瞳直径)确定时，D (物镜的直径)随视 Γ 增大而增大。
当目镜的类型确定，它所对应的像方视场角ω′ 就一定，增大视放大率必然引起视场角ω的减小。因此，视放大率总是和望远镜的视场角一起考虑。

## Slide 5
若望远镜极限分辨角φ，单位为 s,人眼分辨极限为60"，则望远镜的极限分辨角满足：
最小视放大率(对λ=550nm的光线而言）：
D：入瞳直径
若要分辨角减小，视放大率应该增大，或者说望远镜的视放大率越大，它的精度就越高。

## Slide 6
望远镜系统的各种放大率：
各种放大率仅仅取决于望远镜系统的结构参数，与物体的具体位置无关。利用这个结论，可在望远镜前任意位置放置一物体，测量其垂直放大率，它的倒数就是该望系统的视放大率。

## Slide 7: 3.4.2 望远镜物镜
1、物镜的光学特性：焦距 f '物，相对孔径 D/f '物和视场2ω；
2、焦距 f '物：和视放大率 Γ 有关
3、相对孔径D/f ′物：代表物镜的光学特性（不直接用光束口径），近似等
于光束的孔径角2U ′max，U ′max越大，像差越大。
4、视场2ω ：系统所要求的物镜，也就是物镜的视场
一般望远镜的视场都不大，通常不超过10o~15o
5、减小像差的方法：折射式望远物镜，反射式望远物镜，折反式望
远物镜。
D：入瞳 D′：出瞳

## Slide 8: 3.4.3 望远镜目镜
1、作用：相当于放大镜，把物镜所成的像放大后成像
在人眼的远点，以便进行观察。对于正常人眼睛，远点在无限远处，
要求物镜所成的像平面应与目镜的物方焦平面重合。
2、目镜的光学特性：像方视场角2ω '，相对出瞳距离
l′z/f ′目 和工作距离s.
像方视场角：一般的视场为40°～50°，广角目
镜为60°～80°，特广角为90°以上。
当目镜的视场一定时，增大望远镜的视放大率必然要减小系统的视场。如表3-1所示。
视放大率Γ | 4× | 6× | 8× | 10× | 20×
视场角2ω | 12° | 8° | 6° | 4.8° | 2.4°

## Slide 9
相对出瞳距离l′z /f ′目
目镜的出瞳距离l′z指的是目镜后一面顶点到出瞳的距离。
目镜的出瞳距离l′z和目镜焦距f ′目的比值称为相对出瞳距离l′z/f ′目。
望远镜目镜

## Slide 10
l′z (出瞳距离)是根据使用要求给出的，当l′z 一定时， l′z/f′目之比越大，则 f ′目越小，L= f ′物+ f ′目(望远镜的总长度)，即L= f ′目（1-Γ），所以，L(总长度)和 f ′目成正比。目镜的相对出瞳距离直接影响仪器的外形尺寸。
当ω ′(目镜视场)一定时， l′z/f ′目越大，光线在目镜上的投射高增加，像差也越严重。欲得到满意的像质，目镜的结构必然随着的 l′z/f′目的增大而趋于复杂。
望远镜目镜

## Slide 11
一般目镜的l′z /f ′目(相对出瞳距离)为0.5-0.8，有些目镜达到1以上。军用望远镜，考虑观察者戴防毒面具、炮车震动等影响，出瞳距离要求大于20mm；一般条件下，要求6-10mm以上。
工作距离 s
目镜第一面顶点到物方焦平面的距离称为目镜的工作距离。
在简单的望远镜中，目镜D ′ /f ′目= 物镜D/f ′物，但是f ′目一般比f ′物小的多，同时所有透镜组也比较多。因此，目镜的球差和轴向色差一般都比较小，不用特别注意校正便可以满足要求。但是，由于目镜的视场大，和视场有关的彗差、像散、畸变和垂轴色差都相应增大，目镜主要需要校正这五种像差。
望远镜目镜

## Slide 12
光阑球差：就是孔径光阑经过在它后方的光学系统成像时的球差。
由于存在光阑球差所以必须对其验算。
存在光阑球差时的望远镜光路

## Slide 13
常用目镜
（1）惠更斯目镜：由两块平面朝向眼睛的平凸透镜相隔一
定距离组成。
（2）冉斯登目镜：由两块凸面相对的平凸透镜组成。
惠更斯目镜
冉斯登目镜

## Slide 14: （3）凯涅尔目镜：将接目镜改为双胶合镜组合而成。
（4）对称目镜：两组相同的双胶合镜对称设置而成。
凯涅尔目镜
对称目镜

## Slide 15: （5）无畸变目镜：由朝向物镜的三胶合镜组和朝向眼睛的 单正透镜组成。
（6）艾弗尔目镜：在对称式目镜中加入一块正透镜而成。
无畸变目镜
艾弗尔目镜

## Slide 16: （7）特广角目镜：
（8）长出瞳距离目镜
特广角目镜
长出瞳距离目镜

## Slide 17: 3.4.4 望远系统外形尺寸的计算
1、设计光学系统两阶段：一为外形尺寸计算，二为
像差设计计算；
2、光学系统外形尺寸计算的任务：根据仪器要求确
定系统的组成。
3、光学系统像差计算的任务：根据第一阶段的设计
结果，通过光路计算，确定系统的结构参数，使
系统成像满足使用要求。
4、光学系统外形尺寸设计步骤：

## Slide 18
（1）求物镜目镜的焦距；
（2）求物镜的通光孔口径；
（3）求出瞳直径；
（4）求视场光阑的直径D0 ；
(5) 求目镜的视场角；
（6）求出瞳距l’z；
(7) 求目镜的口径D目；
（8）求目镜的视度调节量；
（9）选取物镜和目镜的结构。

## Slide 19: 3.5 摄影系统
一、摄影物镜的光学特性
1、视场角：摄影物镜的感光元件框是视场光阑和出射窗，决定像空间的成像范围。
当焦距确定后，物方最大视场角为：
名称 | 尺寸 | 名称 | 尺寸
136底片 | 36mm×24mm | 35mm电影片 | 180mm×180mm
120底片 | 10.4mm×7.5mm | 航怕底片 | 230×230mm
16mm电影片 | 22mm×16mm |  | 

## Slide 20: 2、焦距 fˊ
焦距决定了拍摄像的放大率。焦距长则摄得的像放大倍率大，反之，则小。
3、相对孔径D/ fˊ
它是决定摄影系统分辨率和像面光照度的重要参数，与景深和焦深有关。
（1）分辨率

## Slide 21: （2）像面照度
像面照度表达式Eˊ
当物体在无限远时，
对大视场物镜，有：

## Slide 22: 二、摄影物镜的景深
焦距，物距一定时，相对孔径越大，景深越小。
景深还与焦距，摄像距离有关。

## Slide 23: 三、线性成像物镜
是激光扫描系统中一种常用的具有特殊要求的透镜系统。激光扫描系统如下图所示
激光
光调制器
光偏转器
f·θ透镜
记录、处理、显示系统
信息
激光扫描系统

## Slide 24: 1、扫描方式
透镜前扫描和透镜后扫描两种方式。如下图所示：
透镜前扫描
透镜后扫描

## Slide 25: 2、 f·θ透镜的性质
对于线性成像物镜，像面上的理想像高y′与扫描角θ成线性关系，有y′= f ′·θ，所以这种物镜称为f·θ透镜。
同时，该物镜对单色光成像，像质要求达到衍射极限，而且整个像面上像质要求一致，像面为平面，且无渐晕存在。

## Slide 26
例题：某人在其眼前2m远的物看不清，问需要配怎样光焦度的眼睛才能使其眼恢复正常？另一个人对在其眼前0.5以内的物看不清，问需要配上怎样光焦度的眼镜才能使其眼恢复正常？
第二个人是远视眼，所需眼睛的光焦度为：
解： 第一个人是近视眼，所需眼睛的光焦度为：
明视距离
O
F‘
近点

## Slide 27
例题：迎面而来的汽车的两个头灯其相距为1m，问汽车在离多远时它们刚能为人眼所分辨？假定人眼瞳直径为3mm，光在空气中的波长为0.5μm.
解： 眼睛的极限分辨角为：
设汽车在离人眼l m远时刚能被人眼所分辨，则两车灯对人眼所张的角为：
故：