## Slide 1
第2章 理想光学系统与实际光学系统
2.1 理想光学系统的基本特征、基点和基面
2.5 球面与球面系统的基点和基面
2.4 理想光学系统的组合
2.3 理想光学系统的放大率
2.2 理想光学系统的物像关系
2.7 实际光学系统中的光束限制
2.8 像差

## Slide 2
2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面
2.1.1 理想光学系统的基本特性
  理想光学系统能对空间任意大的物体以任意宽的光束完善成像。
理想光学系统的原始定义：
点成点像 ——> 共轭点（物空间的每一点对应于像空间
唯一的一点）
线成线像 ——> 共轭直线（物空间的每一条直线对应于
像空间唯一的一 条直线）
平面成平面像 ——> 共轭面（物空间的每一个平面对应于
像空间唯一的一个平面）

## Slide 3
由定义可知：物空间的任一同心光束必对应于像空间的一共轭的同心光束；物空间中的两点与像空间的两点共轭，则两点的连线也共轭；若物空间任意一点位于一直线上，则该点在像空间的共轭点必位于该直线的共轭线上。
上述定义只是理想光学系统的基本假设。在均匀透明介质中，除平面反射镜具有上述理想光学系统性质外，任何实际的光学系统都不能绝对完善成像。

## Slide 4
理想光学系统是一种假设。
用作实际光学系统设计的初步计算，用它近似地表示实际光学系统所成像的位置和大小。
理想光学系统的像可作为衡量光学系统成像质量的标准。把理想光学系统计算公式计算出来的像，称为实际光学系统的理想像，实际像与理想像的差别就是像差。
注意：

## Slide 5
2.1.2 理想光学系统的基点与基面
理想光组有一些特殊的点和平面，表征光组特性，利用它们来讨论光组的成像特性，可以使问题大大的简化。
※ 表征光组特性的点、面称为基点和基面
基点：焦点、 主点、节点
基面：焦面、 主面、节平面

## Slide 6
1. 焦点、焦面、主点、主面
A
U’
F ’
E’
h
E
Q ’
H ’
f ’
像方
F ’: 无限远轴上物点的像点，称像方焦点。
像方焦平面，与无限远处垂直于光轴的物平面共轭。
Q′H′ 平面：像方主平面，H′ ：像方主点
H′F ′ 为像方焦距，用 f ’表示

## Slide 7
Q
h
F
－U
E
H
- f
B
E’
物方
QH ：物方主平面，H ：物方主点。
物方焦平面，与无限远处垂直于光轴的像平面共轭。
F : 与无限远轴上像点，称物方焦点。
HF ：物方焦距，用 f 表示，遵从符号规则，为- f。

## Slide 8: 物方主平面与像方主平面之间的关系
E1
B
A
O1
G1
F
F'
Q'
Q
H
- f
f ’
H'
G k
Ek
h
Ok
-u
u′
入射高度为 h 的 AE1 的延长线与Gk F ’的反向延长线决定了Q’。
根据光路的可逆性，入射高度同样为 h 的 BEk 的延长线和 G1F 的反向延长线交于Q。
由于这两组光线是共轭的，Q与Q’是共轭点，QH 与Q′H’也是共轭面。
光学系统

## Slide 9
E1
B
A
O1
G1
F
F'
Q'
Q
H
- f
f ’
H'
G k
Ek
h
Ok
-u
u′
QH与Q′H’在光轴同侧，且高度都为h，故其横向放大率为：
β＝＋1
结论：主平面的横向放大率为＋1。
在追迹光线时，出射光线在像方主平面上的投射高度一定与入射光线在物
方主平面上的投射高度相等。
光学系统

## Slide 10
无限远轴外物点发出的光线
任何一束入射的平行光，经过理想光组后，一定相交于像方焦平面上的某一点，
-w
F'
F
-w
物方焦平面上的某一点发出的光束，经过理想光学系统后，必为一平行光。

## Slide 11
总结：
一对主点和一对焦点构成了光学系统的基点;
一对主面和一对焦平面构成了光学系统的基面，它们构成了一个光学系统的基本模型。不同的光学系统，只表现为这些点和面的相对位置不同而已。

## Slide 12
2.2 理想光学系统的物像关系
2.2.1 图解法求像
2.2.2 解析法求像

## Slide 13: 可供选择的典型光线和可供利用的性质有：
2.2.1 图解法求像
已知一个理想光学系统的主点和焦点的位置，利用光线通过它们后的性质，对物空间给定的点、线、面通过画图追踪典型光线求像，称为图解法求像。
（1）平行于光轴入射的光线，经过系统后过像方焦点。
F ’
H
H’

## Slide 14: （3）倾斜于光轴的平行光线， 经过系统后交于像方焦 平面上某一点。
（2）过物方焦点的光线，经过系统后平行于光轴。
F
H’
H
-w
F'
H’
H

## Slide 15: （4）自物方焦平面上一点发出的光系统后成倾斜于光轴的平行光束。
F
H’
H
（5）共轭光线在主平面上的投射高度相等，即一对主平面的横向放大率
为＋1。

## Slide 16: （6）光轴上的物点其像必在光轴上。
（7）过主点光线方向不变。（节点后再讲）
H
H’
作图时先注意光组的正负，看物方焦点F 和像方焦点 F ’的位置。

## Slide 17: 已知F 和F ′，求轴上点A 的像
（一）正光组轴上点作图
方法1：
过A作垂直于光轴的辅助物AB，分别作平行于光轴和过物方焦点的光线，求出B’，由B’作光轴的垂线，则交点A’就是A 的像。
A
A’
F
F ’
H
H’
B
B’
Q
Q′
N
N′
y
-y′

## Slide 18
过F 作辅助线，过光组后与光轴平行，交像方焦平面于N ′，
则A点射出的与 辅助光线平行的光线过光组后过 N ’点，
与光轴交点即是A’。
A
A’
F
F ’
N’
H
H’
方法2：

## Slide 19
过F 作物方焦平面，与A点发出的光线交于N，以N为辅助物，从N点作平行与光轴的直线，经过光组后交于像方焦点F ′，则AN 光线过光组后与辅助光线平行，与光轴的交点既是A’。
A
A’
F
F ’
N
H
H’
方法3：

## Slide 20: 方法4：（节点后再讲） 利用过主点光线方向不变，作过主点的辅助光线。利用像方焦平面上发出的光线过光组后平行射出的性质。然后作平行辅助光线的出射光线。
A
A’
F
F ’
N
H
H’

## Slide 21
A
A’
F
F ’
N’
H
H’
方法5：
也可以利用像方焦平面。作和入射光线平行的辅助光线，利用与光轴成一定角度的光束过光组后交于像方焦平面。

## Slide 22: 方法1：
（二）负光组轴上点作图
F
F ’
H
H’
A’
A
N
Q
B’
Q’
B
（3）QQ’
（4）由Q′ 作直线过F ′
（5）BH
（2）由B 作 BQ // 光轴
（8）由B′ 作直线垂线于光轴交点即是A′
（1）辅助物AB
（6）H′N
（7）反向延长H′N，于Q’F ’交于B’

## Slide 23
Q’
F
F’
H
H’
A’
A
N
Q
R
R’
方法2：
（1）AQ
（4）NR
（3）延长AQ 到N
（2）辅助焦平面
（5）RR′（主面上投射高度相等）
（6）R′F ’
（7）QQ’
（8）Q′A′// R′F ’（物方焦平面一点发出的光线过光组后平行射出）

## Slide 24: 方法3：
（1）AQ
（5）H′R’ // RH
（3）RH // AQ
（4）辅助面F ’
（6）反向延长H′R′交辅助面F ’于N
（2）QQ’
（7）NQ’于光轴交点既是A’（物方平行光线出射后反向延长线会聚于像方焦平面上一点）。
F
F’
H
H ’
A’
A
N
Q
R
R’
Q’

## Slide 25
2.2.2 解析法求像
B
A
R'
R
H'
H
Q
Q'
B'
F
F'
A'
-x
x'
f '
-f
y
-y'
-l
l'
x— 焦物距（以物方焦点F 为原点）
l — 物距（以物方主点H 为原点）
x′— 焦像距（以像方焦点F′ 为原点）
l ′— 像距（以像方主点H′ 为原点）

## Slide 26: 牛顿公式(以焦点为原点)
B
A
R'
R
H'
H
Q
Q'
B'
F
F'
A'
-x
x'
f '
-f
y
-y'
-l
l'
由以上两式得：
以焦点为原点的物像位置公式， 通常称为牛顿公式。
由带 的三角形相似
由带 的三角形相似

## Slide 27: 高斯公式(以主点为原点)
物像位置也可相对主点的位置来确定， 相应位置公式推导如下：
代入牛顿公式并整理：
B
A
R'
R
H'
H
Q
Q'
B'
F
F'
A'
-x
x'
f '
-f
y
-y'
-l
l'
两边同除
得到以主点为原点的物像位置公式—高斯公式

## Slide 28: 物方焦距和像方焦距的关系
由
B
A
R'
R
H'
H
Q
Q'
B'
F
F'
A'
-x
x'
f '
-f
y
-y'
-l
l'
M
M'
-u
u'
h
h
由带 的三角形相似，得：

## Slide 29
B
A
R'
R
H'
H
Q
Q'
B'
F
F'
A'
-x
x'
f '
-f
y
-y'
-l
l'
M
M'
-u
u'
h
整理后得：
代入到下式中：

## Slide 30
近轴区：tgu=u, tgu’=u’
相除后得到光组 f 和 f ′ 之间的重要公式
此公式表明，光学系统的像方焦距与物方焦距之比等于相应介质折射率之比。
B
A
R'
R
H'
H
Q
Q'
B'
F
F'
A'
-x
x'
f '
-f
y
-y'
-l
l'
M
M'
-u
u'
h
-u′

## Slide 31
牛顿公式可以写成：
高斯公式可以写成：
当 n = n’ 时，有：- f = f ’

## Slide 32
理想光学系统的拉亥公式
近轴光学的拉赫公式：
理想光组对宽光束也能成完善像，因此不用将 tgu 和 tgu’ 换成 u 和 u’。
即：
因此，近轴光学中的拉赫公式是理想光组拉赫公式在 u 和 u’ 很小时的情况。

## Slide 33
2.3 理想光学系统的放大率
2.3.1 放大率
1. 垂轴（横向）放大率
第一种表达方式：
以焦点为原点
光组焦距一定时，物在距焦点距离不同时，垂轴放大率也不同。
B
A
R'
R
H'
H
Q
Q'
B'
F
F'
A'
-x
x'
f '
-f
y
-y'
-l
l'
带 三角形相似
带 三角形相似

## Slide 34
第二种表达方式：
以主点为坐标原点
由牛顿公式：
垂轴放大率的另一种形式：
得：
因：
由：

## Slide 35
当光组处于同一介质中时，n = n ′, f ′ = -f 有：
与单个折射球面近轴放大率公式完全相同，说明理想光组性质可以在近轴区实现。
放大率随物体的位置而异，某一放大率只对应一个物体位置，不同共轭面上，放大率是不同的。
(2-14)

## Slide 36
定义：物体沿光轴移动一微小距离，与像点相应移动的位移之比。
与共轴球面系统放大一致。
光组位于同一介质，α=β 2
α≠β 立方体不再是立方体，失真。
2. 轴向放大率
对牛顿公式或高斯公式微分，可导出：

## Slide 37
由图：
与物像位置有关
A
A’
F
F ’
N
H
H ’
-u
u ’
3. 角放大率
h
-l
l′
由
可得:

## Slide 38: 三种放大率之间的关系:
位于同一介质中时：
光组某共轭面的垂轴放大率确定后，该共轭面的轴向、角放大率也确定了。

## Slide 39
作业：
P77
2-1