## Slide 1
误差的基本概念及意义
汤 戈
成都理工大学
核技术与自动化工程学院
核仪器与测控工程系

## Slide 2: 误差的基本概念及误差分析的意义
误差的定义
误差的分类
误差的来源
误差分析的目的及意义
问题？
四个方面之间的联系！

## Slide 3
仪器科学与光电工程学院
误差的定义
▪ 误差的定义
测量结果—测量真值
▪ 问题？
测量真值如何获得？
▪ 真值可能存在的情况
理论真值
计量学约定真值
相对真值

## Slide 4
仪器科学与光电工程学院
误差的分类
▪ 按误差的表示形式
绝对误差：测量值—真值，与修正值的关系？
相对误差：绝对误差与真值之比，反映了什么？
例：水银温度计测量温度为20.3C，更高一级精
度温度计的测量结果为20.2C，试求绝对误差和相对
误差？
绝对误差：20.3C—20.2C=0.1C ，注意什么？
相对误差：0.1C/20.2C=0.5%，注意什么？
引用误差：与相对误差的关系？

## Slide 5
在仪器全量程范围内有多个刻度点，每个刻度点都有相应的引用误差，其中绝对值最大的引用误差称为仪器的最大引用误差。
仪器科学与光电工程学院
引用误差的特点
▪ 问题的提出？
▪ 引用误差的定义
一个量程内的最大绝对误差与测量范围上限或满量
程之比
▪ 引用误差的特点
1）绝对误差的最大值与仪表的量程上限成正比；
2）被测量的值越接近于量程上限，测量的相对误差越小，测量越准确。
例：某1.0级的电流表满度值为100mA，求满度值分
别为100mA、80mA和20mA时的绝对误差和相对误差。
最大绝对误差：1mA，注意什么？
引用误差：1%、1.25%、5%，有什么启示？
在仪器全量程范围内有多个刻度点，每个刻度点都有相应的引用误差，其中绝对值最大的引用误差称为仪器的最大引用误差。

## Slide 6
仪器科学与光电工程学院
误差的分类
▪ 按误差的特点与性质
同样条件，多次测量同一量值，误差变化的特点？
系统误差：有规律
随机误差：无规律
粗大误差：明显超出预期的误差，原因？
实际应用时的处理方法
粗大误差：剔除
系统误差：修正
随机误差：分析处理

## Slide 7
仪器科学与光电工程学院
误差的来源
▪ 测量装置误差
计量器具误差、测量仪器误差
▪ 测量方法误差
原理性误差
▪ 测量环境误差
温度、湿度、压力等因素引起
▪ 测量人员误差

## Slide 8
仪器科学与光电工程学院
误差分析的目的及意义
▪ 从测量结果的角度分析：
明确测量结果的质量，对测量结果进行评价
寻求误差补偿的措施，提高测量结果的水平
▪ 从系统分析的角度着手
分析误差传递的特点，对传递过程进行探索
评价系统的总体性能，寻求改善性能的方法
▪ 意义：以最小的投入获取最好的产出

## Slide 9
仪器科学与光电工程学院
误差分析的目的及意义
▪ 从测量结果的角度分析：
明确测量结果的质量，对测量结果进行评价
寻求误差补偿的措施，提高测量结果的水平
▪ 从系统分析的角度着手
分析误差传递的特点，对传递过程进行探索
评价系统的总体性能，寻求改善性能的方法
▪ 意义：以最小的投入获取最好的产出