## Slide 1: 实验一 误差的基本性质与处理
一、实验目的
了解误差的基本性质以及处理方法
二、实验原理
（1）算术平均值
①算数平均值的计算
②算数平均值的计算校验
（2）测量的标准差
①测量列中单次测量的标准差
②测量列算数平均值的标准差

## Slide 2
序号 |  |  | 
1 2 3 4 5 6 7 8 | 24.674 24.675 24.673 24.676 24.671 24.678 24.672 24.674 |  | 
三、例题分析：
1．对某一轴径等精度测量8次，得到下表数据，求测量结果。

## Slide 3
假定该测量列不存在固定的系统误差，则可按下列步骤求测量结果。
1、算术平均值
2、求残余误差
3、校核算术平均值及其残余误差
4、判断系统误差
5、求测量列单次测量的标准差
6、判别粗大误差
7、求算术平均值的标准差
8、求算术平均值的极限误差
9、写出最后测量结果

## Slide 4
（1）算术平均值：
（2）残余误差：
（3）校核算术平均值及其残余误差：
残差和：
n为偶数
n为奇数
（4）测量列中单次测量的标准差：
（5）测量列算术平均值的标准差：

## Slide 5
2、程序：
l=[24.674,24.675,24.673,24.676,24.671,24.678,24.672,24.674];%已知测量值
x1=mean(l);%用mean函数求算数平均值
v=l-x1;%求解残余误差
a=sum(v);%求残差和
ah=abs(a);%用abs函数求解残差和绝对值
bh=ah-(8/2)*0.0001;%校核算术平均值及其残余误差,残差和绝对值小于n/2*A,bh<0，故以上计算正确
xt=sum(v(1:4))-sum(v(5:8));%判断系统误差（算得差值较小，故不存在系统误差）
bz=sqrt((sum(v.^2)/7));%单次测量的标准差
p=sort(l)%用格罗布斯准则判断粗大误差，先将测量值按大小顺序重新排列
g0=2.03;%查表g(8,0.05)的值
g1=(x1-p(1))/bz;
g8=(p(8)-x1)/bz;%将g1与g8与g0值比较，g1和g8都小于g0，故判断暂不存在粗大误差
sc=bz/(sqrt(8));%算数平均值的标准差
t=2.36;%查表t(7,0.05)值
jx=t*sc%算术平均值的极限误差
l1=x1+jx;%写出最后测量结果
l2=x1-jx%写出最后测量结果

## Slide 6
四、练习
P52 例2-24 一班
P57 习题2-20 二班
P57 习题2-21 三班