## Slide 1: 实验二 误差的合成与分配
一、实验目的
通过实验掌握误差合成与分配的基本规律和基本方法。
二、实验原理
（1）误差合成
若有q个单项随机误差，他们的标准差分别为
其相应的误差传递系数为
根据方和根的运算方法，各个标准差合成后的总标准差为
一般情况下各个误差互不相关，相关系数 =0，则有

## Slide 2
二、实验原理
（2）极限误差合成
若已知个单项极限误差
且置信概率相同，则按方和根合成的总极限误差为
（3）系统误差合成
若有r个单项已定系统误差，其误差值分别
相应的误差传递系数
则代数和法进行合成，求得总的已定系统误差为：

## Slide 3
三、实验步骤
（参考实验报告模板）

## Slide 4
2、程序：
1、弓高弦长法简介测量大直径。直接测得弓高h、弦长s，根据h，s间的函数关系利用熟悉的语言编程求解出直径D，以及直径的系统误差、随机误差和所求直径的最后结果。
h=50mm, △h=-0.1mm, δ limh=0.05
s=500mm, △ s=1mm, δ lim= 0.1
1、实验程序
h=50;%弓高h=50mm
s=500;%弦长s=500mm
s1=1;%弦长的系统误差s1=1mm
h1=-0.1;%弓高的系统误差h1=-0.1mm
D0=(s.^2)/(4*h)+h;
%不考虑测得值的系统误差测得直径D0=1300mm
%D=f(s,h)

## Slide 5
2、程序：
1、弓高弦长法简介测量大直径。直接测得弓高h、弦长s，根据h，s间的函数关系利用熟悉的语言编程求解出直径D，以及直径的系统误差、随机误差和所求直径的最后结果。
h=50mm, △h=-0.1mm, δ limh=0.05
s=500mm, △ s=1mm, δ lim= 0.1
1、实验程序
s2=s/(2*h);%s误差传递系数=5
h2=-(((s.^2)/(4*h.^2))-1);%h误差传递系数h2=-24
d=(s2*s1)+(h2*h1)%系统误差d=7.4000
Y=D0-d
%消除系统误差，测得直径的实际长度Y=1.2926e+03
Y=vpa(Y,5)%最后结果Y=1292.6

## Slide 6
四、任务
1、完成例题
2、参考例题，完成P81 习题3-2（一班）
参考例题，完成P82 习题3-14（二班）
参考例题，完成P81 习题3-15（三班）